## Slide 1: Kūtsmēslu paskābināšanas tehnoloģija Praktiskā pieredze Rezultāti
Gints Jakubovskis
SIA Latvi Dan Agro

## Slide 2: PROJEKTS
Baltijas jūras reģiona vides stāvokļa uzlabošana, samazinot slāpekļa emisiju apjomu no lauksaimnieciskās ražošanas
Kopējais finansējums no ERAF 4,15milj. EUR
Norise 2016 - 2019
17 partneri no 8 valstīm

## Slide 3: TEHNOLOĢIJA
No amonjaka(NH3) un amoniju(NH4), samazinot pH
paskābināšana
  Dzīvnieku novietnē
  Krātuvē
  Uz lauka
  Stabilāks, pieejams augiem,
  zems emisiju līmenis

## Slide 4
APJOMI (1 gads)
12 000 m3 šķidrmēsli
  digestāts
  cūku šķidrmēsli
18 000 l sērskābe 94%
370 ha platība
  rudzi 40ha
  z.rapsis 20ha (Dig)
  v.kvieši 25ha (Dig)
  z.kvieši/v.mieži 125ha
  z.kvieši/v.kvieši 120ha
  kukurūza 40ha

## Slide 5: SYREN no Biocover

## Slide 6: IZMĒĢINĀJUMI
skābināmais materiāls
laikapstākļi
sērskābes deva
augsnes tips
https://www.microfeeder.com/organe/satregmap.aspx

## Slide 7: PRAKTISKĀ PIEREDZE
Darba drošība!!!
Apmācība obligāta
Mērķis: pH vai S?
H2SO4 1,5-2l/m3 cūku vircas
    pH 7,9 sausna 5%
Šķidrmēslu vecums
Buferkapacitāte

## Slide 8: EMISIJAS
uzreiz pēc izkliedes
2h pēc izkliedes
Chart: ammonia emission, g h-1 ha-1
Digester with vegetation | 2510
Digester without vegetation | 4500
Acid digester with vegetation | 710
Acid digester without vegetation | 2060
Chart: ammonia emission, g h-1 ha-1
Digester with vegetation | 1210
Digester without vegetation | 3160
Acid digester with vegetation | 718
Acid digester without vegetation | 2030
Chart: ammonia emission, g h-1 ha-1
Digester with vegetation | 430
Digester without vegetation | 1250
Acid digester with vegetation | 260
Acid digester without vegetation | 1060
4h pēc izkliedes
Chart: ammonia emission, g h-1 ha-1
Digester with vegetation | 87
Digester without vegetation | 107
Acid digester with vegetation | 22
Acid digester without vegetation | 44.8
24h pēc izkliedes (lietus*)

## Slide 9: EMISIJAS 00-24
Chart: Hour
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Pig slurry digester with vegetation | 1.4878 | 2.5822 | 3.2831 | 3.7432 | 3.9623 | 4.1734 | 4.3696 | 4.5454 | 4.6983 | 4.8282 | 4.9374 | 5.0296 | 5.1094 | 5.1806 | 5.2467 | 5.3099 | 5.3718 | 5.433 | 5.494 | 5.5549 | 5.6158 | 5.6767 | 5.7376 | 5.7985 | 5.8594
Pig slurry digester without vegetation | 2.4544 | 4.6115 | 6.4713 | 7.7748 | 8.5222 | 9.236 | 9.886 | 10.45 | 10.9164 | 11.2853 | 11.5664 | 11.7758 | 11.9319 | 12.0521 | 12.1503 | 12.2364 | 12.3166 | 12.3942 | 12.4708 | 12.5472 | 12.6234 | 12.6997 | 12.7759 | 12.8521 | 12.9283
Pig slurry digester with acid and with vegetation | 0.40465 | 0.80367 | 1.1971 | 1.4691 | 1.6197 | 1.7634 | 1.8941 | 2.0071 | 2.1001 | 2.1732 | 2.2282 | 2.2685 | 2.2979 | 2.3199 | 2.3374 | 2.3525 | 2.3663 | 2.3796 | 2.3927 | 2.4058 | 2.4188 | 2.4318 | 2.4448 | 2.4578 | 2.4709
Pig slurry digester with acid and without vegetation | 1.357 | 2.6333 | 3.8288 | 4.7249 | 5.3217 | 5.89 | 6.4044 | 6.8459 | 7.2048 | 7.4811 | 7.6831 | 7.8244 | 7.9206 | 7.9864 | 8.0336 | 8.0705 | 8.1024 | 8.1322 | 8.1611 | 8.1898 | 8.2183 | 8.2469 | 8.2755 | 8.3041 | 8.3326

## Slide 10: EMISIJAS
Digestāts / cūku šķidrmēsli Amonjaka emisijas pēc šķidrmēslu izklides g h-1 ha-1 |  |  |  | 
 | digestāts |  | šķidrmēsli | 
 | skāb. | neskāb. | skāb. | neskāb.
0h | 710 | 2510 | 727 | 3174
24h | 22 | 87 | 18 | 62

## Slide 11: RAŽA
RAŽA t/ha | bez skābes | H2SO4 0,5 l/m3 | H2SO4 1,0 l/m3 | H2SO4 1,5 l/m3 | H2SO4 2,0 l/m3 | H2SO4 2,5 l/m3 | H2SO4 3,0 l/m3
z.kvieši / v.mieži | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.4
kopumā netika novērots būtisks ražas pieaugums vai kritums nevienai no izmēģinājuma kultūrām

## Slide 12: REZUMĒ
Būtiski mazākas slāpekļa emisijas – efektīvāk izmantots mēslojums un tīrāka vide
Mazāk jālieto slāpekļa minerālmēsli
Darba drošība!
Smakas daļēji neitralizētas*
Sēra mēslojums
Ietekme uz ražu minimāla
Nav novērota augsnes paskābināšanās

## Slide 13
Gints Jakubovskis | SIA Latvi Dan Agro | +371 26878053 | gints@ldagrupa.lv
Paldies!